## Slide 1
TSP 재생공정 밀도 기반 잔여 OCA 제거율 예측 및
최적화 시스템 구축
201200033 강병욱
20120173 손승우(PM)
201203086 전민구(발표자)
201400317 김나희
201403501 최희진

## Slide 2: 목차
기업소개
  기업소개
  사업분야
업체 현황분석 및 문제점 도출
프로젝트 소개
프로젝트 방향

## Slide 3
매출액/ 당기순이익 (손익)
조직도
기업 개요
기업명 | ㈜ 제이텍
업종 | 전기,전자,제어
사업내용 | 전자부품 제조 ( BLU : Backlight Unit )
설립일 | 2007년 8월
매출액 | 289억 2,532만원
자본금 | 5000만원 (2015기준)
당기순이익 | -12억 6,191만원
사원 수 | 50명
기업형태 | 중소기업
본사 | 경기도 수원시
소재 연구소 | 충남 천안시
공장 | 중국 대련, 심천 , 동관
주요 생산품 | 소형/대형 BLU
2012
2013
2014
2015
28,925
35,980
43,592
60.791
2012
2013
2014
2015
2,282
859
(-1,262)
910
기업소개 기업개요

## Slide 4
2014
2007
2006
2008
토비스 1.8inch
BLU 중국 공장 공급 개시
㈜ 제이텍 법인 설립
소형 BLU 월 생산량 1KK 달성
BLU 자동화 장비 도입 (4대)
40inch BLU 공급
M/Frame, LGP사출 라인 Set-up
소형 BLU 월 생산량 2KK 달성
개발용 Sample 라인 증설
소형 BLU Capacity 2.5KK 확보
대형 BLU Capacity 15k 확보
매출 350억 달성
OCA제거 필름 개발
폐 TSP 재생 신공정 연구
2016
기업소개 기업연혁

## Slide 5: 기업소개 사업분야
사업분야/ 고객사
BLU
사양 4’’ ~ 8’’ size, 4t 이하 제품 개발
LGF (Light Guide Plate),
MF (Mold Frame) 금형 개발 시사출, 부품양산
LENS
- 디스플레이 분야 직하형 광학산 광학 렌즈
- 설계, 형상 정밀제어 및 양산화 공정 기술 보유
- 패턴설계, 금형, 사출 , 성형 가공 기술 및 광학 특성 연구
RW
- TSP 재생_FPCB(Flexible Printed Circuits Board), Glass, LCM
- 파츠 세정 및 코팅
- 소재_유무기 소재, RW용 chemical - 전극용 재료 - 부품 재생 공정 기술 및 코팅액, 필름 제조, 소재 연구
MT

## Slide 6: 현황분석 TSP 시장 규모 추이
중국/대만 중심 TSP 신규업체 진압 가속 및 경쟁 과열
중국 및 대만 현지 TSP 제조 공장이 전세계 출하량의 약 80%
TSP 제조 출하량 및 수익성
15년도 기준 출하량 15% 증가 했으나 평균 판매가격 하락으로 인해 매출액 1% 감소함으로써 수익성 약화
폐 TSP 재생분야
불량 폐기 TSP 원자재를 재사용 검토 및 일부 시행

## Slide 7
TSP(Touch screen panel)의 형태
1) Film Type : GFF, GF1, GF2 (DITO,SITO) 2) Glass type : GG (DITO, SITO) 3) Touch Integrated With Cover Window : G1F,G2,G1 4) Touch Integrated With Display : On-cell, In-cell, In/on-cell Hybrid
TSP(Touch screen panel)의 구조
Cover Glass , OCA, ITO Glass, LCD Panel로 구성
TSP의 구조
TSP의 원가 비중
타 부품들에 비해 Cover glass의 원가가
41%로 월등히 높은 비중을 차지
4.3인치 Smart phone
10.1인치 Smart pad
폐 TSP에서 Cover glass를 분리하여 재사용
기업의 수익성 증가
TSP (Touch screen panel)

## Slide 8: 목차
기업소개
업체 현황분석 및 문제점 도출
  현황분석
  AS-IS 프로세스
프로젝트 소개
프로젝트 방향

## Slide 9
잔류 접착제층 종래 습식 방법
접착테이프를 이용한 접착층을 제거하는 특허기술개발
점착테이프를 이용한 기판 이물 제거 방법
광학용 투명 접착제, 분리제거용 테이프
광학투명접착제 제거용 점착필름
1995
2016
액정 표시 유리 기판에 부착한 이물의 제거 방법
[1995.02.10 출원] NITTO DENKKO (일본)
터치스크린패널 재생 공정 중 커버 글라스 또는 패널 상의 광학용 투명 접착제의 분리 제거용 테이프 및 그 제조방법
광학투명접착제 제거용 점착 필름, 상기 점착 필름의 제조 방법, 및 상기 점착 필름을 이용한 터치스크린의 광학 투명접착제 제거 방법
[2015.02.23 출원] ㈜ 화인솔루션 (한국)
[2016.01.06 출원] ㈜ 제이텍 (한국)
업체 현황 OCA 제거 필름

## Slide 10
GLASS DECAP
1차 화학적 세정
(dipping -> 팽윤)
2차 초벌 세정
( OCA 제거 )
3차 물리적 세정
( 브러쉬 세정 )
4차 물리적 세정
( 초음파 )
건조
기존 공정
1차적으로 유기 세정제를 사용하여 점 접착제 성분을 제거
이후 브러쉬와 초음파를 사용하여 물리적으로 점 접착제 성분을 제거
공정 수율 저하
유기세정제에 의한 AF코팅 등의 손상
환경적 문제
사용된 유기 세정제로 인한 폐액 발생
작업 환경 저해
인체에 유해한 유기용제 사용
작업장 화재 위험 취약
사용되는 유기용제의 낮은 비점
기존 공정의 한계점
기존 REWORK 공정

## Slide 11
GLASS DECAP
필름 압착
필름 제거
초음파 세정(후공정)
건조
화상검사
모듈에서 겉면
유리 Glass 분리
판형압착시스템을 이용하여 OCA제거 필름을 Glass에 부착
부착된 OCA 제거필름 탈착
완전히 제거되지 않은 OCA를 초음파로 세정
이 때 세정제를 사용
열풍 건조
화상검사
이미지 데이터 예시
화상검사
공정 흐름도

## Slide 12
폐 TSP 글라스 재생에 OCA제거 필름공정 적용
-> OCA와 같은 아크릴 계 필름을 이용하여 OCA를 제거
필름 합지 규격
압착 온도(상온 ~ 120도), 압착 압력(6bar 이내), 압착 시간(10sec 이내)
초음파 검사 : 알칼리 계면활성제 세정, 초순수 린스
열풍 건조를 이용한 건조
미세 잔여 OCA 성분 검출 및 제어를 위한 화상 검사 시스템 설계
재생공정으로 얻어진 재생 Glass 의 청정도 확인을 통한 품질 관리 수행
현재 개발 공정
GLASS DECAP
OCA 제거 필름 압착
OCA 제거 필름 제거
초음파 세정
건조

## Slide 13
연구개발 전 수준 5.67
개발 후 목표치 4.27
(단위 : ton)
발생량
유기 폐액 발생량
연구개발 전 수준 48
개발 후 목표치 9.6
(단위 : ton)
폐기물(폐TSP) 발생량
연구개발 전 수준 810
개발 후 목표치 610
(단위 : ton)
개발 공정의 기대 효과
현재 신 공정 개발 프로젝트를 진행 중
프로젝트 종료 : 5월 말
실 공정 도입 : 9월

## Slide 14
기존 판형 압착 시스템의 온도 및 압착력의 최적 조건 데이터 기반
COMSOL 5.1 이용해 압착 상,하판 온도해석을 수행, 압착중심면의 온도 분석
시제품용 롤형 압착 시스템 개발
도입 공정
문제점
1
잡음인자 (TSP상태)를 고려하지 않음
기존의 반복 없는 19번의 실험만으로 판형 압착시스템의 최적 조건을 도출
실험의 적합성 부재
OCA 제거 필름 공정 단계에서 기능을 잘 발휘하지 못하므로 강건한 설계가 아님
2
공정 단계에서 2번의 검사를 거쳐 제거율을 판단
3
비효율적 검사 실시
OCA 제거율을 확인하기 위한 3번의 검사를 TSP 1개 마다 사람 손으로 일일이 실시하였음
무게(중량법) 로만 OCA 제거율을 판별
제거율 판별 문제
4
공정 도입 시 최적 설계 문제점

## Slide 15: 목차
기업소개
업체 현황분석 및 문제점 도출
프로젝트 소개
  프로젝트 주제
  TO-BE 프로세스
  기대 효과
프로젝트 방향

## Slide 16
1. 실험계획법을 이용한 공정 설비의 최적 설계
3. 화상검사 데이터 밀도기반 분석을 통한 초음파 공정 제어
2. 인공신경망 분석을 통한 제거율 예측 시스템 구축
4. 원활한 데이터 관리를 위한 데이터베이스 구축
프로젝트 목표

## Slide 17
73%
86%
95%
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer dolor quam, pretium
테마 설정
문제 분석
특성치 및 인자 설정
실험 배치
실험 실시
최적 조건 탐색
재현실험 및 표준화
세분화 실험
2차 세분화 실험
1차 세분화 실험
테마 설정
문제 분석
Taguchi 실험
세분화 실험
실험 흐름도
Taguchi 기법 활용 근거
Taguchi 기법은 제어 가능한 인자로 제어할 수 없는 잡음 인자의 강건한 설계를 돕는 품질 개선 기법. 반응에 대한 정확한 분석을 넘어 잡음인자를 고려한 안정적인 최적조건을 확인할 수 있다.
세분화 실험 실행 이유
특성치에 가장 많은 영향을 미치는 요인의 최적 수준을 찾기 위함이다.
1단계 , 테마 설정
OCA 제거 필름을 적용한 설비개발
잔여 OCA를 가장 적게 하는 설비 요인 탐색 필요
2단계 , 문제 분석
특성치
실험 문제 유형
잔여 OCA (g)
계량 정특성 망소 문제
공정 설비 실험 계획
Notes: 실험의 흐름은 크게 다구찌 실험과 세분화 실험으로 나눌 수가 있다
다구찌 기법 활용 근거 설명
세분화 실험 실행 이유 설면
1단계 설명
2단계 설명

## Slide 18
3단계 , 특성치 및 인자 선정
제어인자 : 제어 가능한 인자
잡음인자: 제어 불가능한 인자
최선 : 기준보다 적은 OCA량
최악 : 기준보다 많은 OCA량
(기준 : n개의 OCA제거 전 유리패널 전체무게 평균 )
4단계 , 실험 배치
최적의 대안을 신속하게 찾을 수 있는 실험 배치를 위해 직교배열표 사용
설비 변수 3가지 (3요인)
3수준
공정 설비 실험 계획
Notes: 3단계 설명
4단계 설명

## Slide 19
5단계 , 실험 실시
3월말에서 4월초 -> 설비에 대한 실험 실시 실험 횟수 : 2회 반복 고려한 총 18회
직교배열표에 따라 실험 실시
6단계 , 최적 조건 탐색
MINI TAB 17 사용
S/N ratio 반응표와 그래프 추출 > 비교 > 최적조건 및 특성치에 가장 영향을 많이 주는 요인 도출
세분화 실험
특성치에 가장 영향을 많이 주는 요인에 대해 수준의 범위를 좁힘
같은 3수준 설정 -> 직교배열표에 따라 실험 반복 2회
총 실험횟수 : 18 × 3 = 54회 최적 조건 파악 롤형 압착 설비 적용
공정 설비 실험 계획

## Slide 20
실험계획을 통한 공정설비 최적화 실험을 통해
80개의 화상검사 데이터를 수집
GLASS DECAP
OCA 제거 필름 압착
OCA 제거 필름 제거
건조
초음파 세정
압착공정 전, 필름제거 이후 총 2번의 화상검사 실시
화상검사 장비
공정 중 2번의 화상검사를 수작업으로 실시하는데, 그로 인해 공정의 리드타임이 길어진다
이에 초기 1번의 화상검사 (DECAP 공정 후) 만으로 필름 탈부착 공정 이후의 OCA잔여 유형을 예측
공정의 리드타임 감소
신경망 분석을 통한 OCA 예측

## Slide 21
SPSS Modeler의 인공신경망 분석 모델을 사용 분석
인공신경망에는 여러가지 다양한 구조가 있으나, 그 중 MLP(Multilayor Perceptron, 다층 인식자 신경망) 모형을 사용
색 분류나 음성 분류 등의 패턴분석에서 많이 사용
MLP
다른 신경망 모형에 비해 높은 분류 성능 획득 가능
학습하는 동안 목표값과 실제 출력값 사이의 오차 정보 네트워크를 통하여 가중치를 설정
입력층, 은닉층, 출력층으로 구성된 전방향 다층 신경망
MLP 학습
훈련집합(샘플)이 주어졌을 때 이들을 모두 옳게 분류하는 연결강도를 찾는 방법
인공신경망은 학습능력이 있어, OCA잔여량의 패턴을 학습시켜 결과값을 예측하는 데에 편리
E = 오차
W = t학습단계에서의 은닉층과 출력층 간 연결강도 변화량
V = t학습단계에서의 입력층과 은닉층 간 연결강도 변화량
E를 최소화 하기 위해 t+1 학습단계에서의 W와 T를 계산
신경망 분석을 통한 OCA 예측

## Slide 22
설비의 온도
설비의 압착력
설비의 압착시간
Decap 후 TSP의
남은OCA의 무게
Decap 후 TSP의
총 OCA의 좌표 수
Input data
output data
탈부착 공정 후 TSP의
남은 OCA 밀도 수준
입력 데이터 | 유형 | 값 | 설명
설비의 온도 | 명목 | 70, 80, 90(도) | TSP의 세정이 실행될 공정 설비의 요인
설비의 압착력 | 명목 | 4, 5, 6 (bar) | TSP의 세정이 실행될 공정 설비의 요인
설비의 압착시간 | 명목 | 6, 7, 8 (초) | TSP의 세정이 실행될 공정 설비의 요인
Decap 후 TSP의 OCA의 무게 | 연속 | 모든 TSP의 OCA 무게의 평균 기준 초과, 미만 | 탈부착 공정에 들어가기 전 TSP에 붙어 있는 OCA의 무게
Decap 후 TSP의 총 OCA의 좌표 수 | 명목 | 모든 TSP의 OCA 좌표 수의 평균 기준 초과, 미만 | 탈부착 공정에 들어가기 전 TSP에 붙어 있는 OCA의 총 좌표 수
MLP의 기능 모델
‘가중합’이란
한 개의 뉴런에 수 많은 뉴런이 상호 연결되어 있음을 표시한 것
Netk = 출력층 k번째에 대한 입력 가중합
Yk = k번째의 출력
그 자극들의 합이 반응하는 정도를 활성화 함수를 통해 표현
zj = 은닉층의 j번째 노드
신경망 분석을 통한 OCA 예측

## Slide 23
초음파 세정공정에 들어가기 전 TSP의 잔여 OCA 상태를 보고 초음파 공정의 제어조건 정보 제시
초음파 공정에 들어가는 TSP의 잔여 OCA정도를 고려하지 않고 똑같은 조건으로 초음파 세정공정을 진행
잔여 OCA의 밀집도가 낮은 TSP에도 거친 세척 및 정재파 현상으로 인해 필름 파손 또는 손상이 발생
이로 인한 불량이 전체의 2% 의 불량률.
불량 원인 중 10%를 차지
초음파 공정 제어문제점 분석

## Slide 24
추출한 좌표들의 밀도 산출을 위한 DBSCAN 알고리즘
DBSCAN, Parameter 설정
DBSCAN 군집화 이미지
Euclid Distance 를 통해 모든 좌표 간 거리 산출
  =
Epsilon : Euclid Distance 를 통해 산출한 좌표의 거리 표준편차
Minpt : Euclid Distance 를 통해 산출한 좌표의 거리 평균
=
  변수 설명
폐 TSP의 밀도 정의
= TSP I 의 밀도
= TSP I 의 군집 n 의 핵심 벡터 개수
= TSP I 의 군집 n 을 이루고 있는 벡터 개수
JAVA 를 통해 Image RGB를 구분하여 OCA 부분의 좌표데이터 추출 및 시각화
화상검사 이미지
OCA부분 추출 이미지
초음파 공정 제어 밀도 정의

## Slide 25
(2) 용존가스
(5)세정용액
(4) 초음파 주파수
(3) 피세척물 설치방법
(1) 온도
온도
용존 가스
세정용액을 끓인 후 식히는 시간
온도 :40℃, 50℃, 60℃
1) 거친 세척 : 캐비테이션 강도 중요 (기존 세척방식) 2)정밀 세척: 밀도 중요
초음파 세척 캐비테이션 강도와 밀도의 제어
.
캐비테이션 강도 = , 캐비테이션 밀도 =
단주파 40khz , 다주파 40~90khz
초음파 주파수
초음파 세정기에 넣는 Glass의 수
피세척물 설치방법
기존에 거친 세척 및 정재파 현상으로 인한 GLASS 파손 및 낮은 제거율
폐TSP잔여 OCA Density 수준에 따른 초음파 세정 요인 정보 제공
초음파 공정 제어 초음파 요인 정보
Notes: ㄱ캐비테이션 : 초음파가 세정용액으로 전파 될때 발생하는 (+),(-) 압력의 변화에 의한 cavity의 붕괴 때 발생하는 큰 충격 발생 실제의 사용에 있어서는 온도가 높으면 소음때매 높게는 높히지 않는다. -> 세정용액에 따라서 온도에 따라 더 활발한 화학적인 작용을 가지고 있으므로 실제의 응용에서는 실험을 통하여 적정온도를 찾아야한다. 정재파현상 -> 파형이 정지하고 있는 것과 같은 에너지 분포 ( 단일 주파수 방식의 초음파에서는 매 1/4주기마다 고저의 음압분포가 형성됨)
기존에 거친 세척 및 정재파현상-> glass 파손과 같은 것이 일어난다.
케비테이션 강도를 약화시킴 -> 용액속의 용존 가스

## Slide 26
변화시키고자 하는 공정 설비의 Parameter 를 입력하여 예상되는 OCA제거율 확인
>공정 개선 및 환경 변화 시 도움이 되는 자료 제공
공정 초기 데이터로 이후 OCA 잔여량 예측
>그에 따른 후공정 초음파 세정 시 정보 제공
체계적인 공정 데이터와 분석자료 제공
중국 공장, 수원 본사, 천안 연구소 간 원활한 데이터 교류
수시로 웹에 접속하여 불량률, 제거율 등 공정 상황 확인
>예방 조치를 취할 수 있는 신속한 정보 제공
공정 데이터 관리 데이터베이스 구축
검사 후 데이터 업로드 및
일정시간간격으로 분석 실행
잔여 OCA 예측 모델 제시
공정 데이터 기반 분석 정보 제공
Database

## Slide 27
제어인자에 대한 최적 수준 탐색
설계된 설비의 OCA 제거율 증가
TSP 상태를 고려한 공정 제어요인 정보 제공
Glass 파손 또는 손상 감소
불량률 감소
OCA제거율 예측
화상 검사 설비 비용 감소
공정 리드타임 감소
공정 데이터 관리 DB구축
공정 데이터 기반 예측 및 분석 정보 제공
공정 설비의 최적설계
초음파 공정 제어
제거율 예측 시스템 구축
Database 구축
기대효과

## Slide 28: 목차
기업소개
업체 현황분석 및 문제점 도출
프로젝트 소개
프로젝트 방향
  개발환경
  예상 산출물
  업무 분담
  향후 일정

## Slide 29
Web Programming
JAVA, JAVASCRIPT, JSP
DB&SQL Server
MYSQL
Data Analysis
SPSS Modeler
MINI Tab
Document Management
MicroSoft Word, Excel, PowerPoint
개발환경

## Slide 30
예상 산출물
Big Picture UI

## Slide 31
예상 산출물
Big Picture UI

## Slide 32
예상 산출물
Big Picture UI

## Slide 33
중간 산출물 및 최종 산출물
프로그래밍 | OCA 추출 데이터 정확도 향상 화상 검사 데이터 분석 알고리즘
실험계획법 | 설비 실험데이터 분석
데이터 분석 | 밀도 기반 잔여 OCA 예측
중간 산출물
DB/서버구축 | DB최종구축 및 서버구축
데이터 분석 | MLP 분석 결과 분석
실험계획법 | 설비 최적요인 탐색
최종 산출물

## Slide 34
손승우
팀원 업무 분담
데이터 분석
개선 공정 방안 검토
프로젝트 일정 관리
강병욱
전민구
김나희
업무 분담표
전체 공정 Flow 분석
초음파 세정 연구
최희진
UI 설계
Web&DB 구축
프로젝트 일정 관리
실험계획법 연구
품질 관리 연구
인공신경망 연구
프로젝트 문서 관리
일일 보고서 생성

## Slide 35
향후 일정

## Slide 36
Thank You For Listening !